## Slide 1: OpenHarmonyOS内核开发 任务管理

## Slide 2
什么是任务
01
任务调度机制
02
任务的相应接口
03
如何创建和删除任务
04
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是任务
01
从OpenHarmonyOS内核的角度看，任务是竞争系统资源的最小运行单元。任务可以使用或等待CPU、使用内存空间等系统资源，并独立于其它任务运行。
在LiteOS中，任务模块可以给用户提供多个任务，实现了任务之间的切换和通信，帮助用户管理业务程序流程。这样用户可以将更多的精力投入到业务功能的实现中。
LiteOS中的任务是抢占式调度机制，高优先级的任务可打断低优先级任务，低优先级任务必须在高优先级任务阻塞或结束后才能得到调度，同时支持时间片轮转调度方式。
LiteOS的任务默认有32个优先级(0-31)，最高优先级为0，最低优先级为31。

## Slide 4: 任务调度机制
02
一般而言，任务状态通常分为以下四种：
（1）就绪（Ready）：该任务在就绪列表中，只等待CPU。
（2）运行（Running）：该任务正在执行。
（3）阻塞（Blocked）：该任务不在就绪列表中。包含任务被挂起、任务被延时、任务正在等待信号量、读写队列或者等待读写事件等。
（4）退出态（Dead）：该任务运行结束，等待系统回收资源。

## Slide 5: 任务的接口
03
任务接口的头文件
/kernel/liteos_m/kernel/include/los_task.h
OpenHarmonyOS内核开发中，任务接口有很多，主要分为几大类：
（1）创建和删除任务；
（2）控制任务状态；
（3）控制任务调度；
（4）控制任务优先级；
（5）获取任务信息。

## Slide 6: 任务的接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
创建和删除任务 | LOS_TaskCreateOnly | 创建任务，并使该任务进入suspend状态，不对该任务进行调度。
 | LOS_TaskCreate | 创建任务，并使该任务进入ready状态。如果就绪队列中没有更高优先级的任务，则运行该任务。
 | LOS_TaskDelete | 删除指定的任务
控制任务状态 | LOS_TaskResume | 恢复挂起的任务，使该任务进入ready状态。
 | LOS_TaskSuspend | 挂起指定的任务，然后切换任务
 | LOS_TaskDelay | 任务延时等待，释放CPU，等待时间到期后该任务会重新进入ready状态。传入参数为Tick数目。
 | LOS_Msleep | 传入参数为毫秒数，转换为Tick数目，调用LOS_TaskDelay。
 | LOS_TaskYield | 当前任务时间片设置为0，释放CPU，触发调度运行就绪任务队列中优先级最高的任务。
控制任务调度 | LOS_TaskLock | 锁任务调度，但任务仍可被中断打断。
 | LOS_TaskUnlock | 解锁任务调度。
 | LOS_Schedule | 触发任务调度。

## Slide 7: 任务的接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
控制任务优先级 | LOS_CurTaskPriSet | 设置当前任务的优先级。
 | LOS_TaskPriSet | 设置指定任务的优先级。
 | LOS_TaskPriGet | 获取指定任务的优先级。
获取任务信息 | LOS_CurTaskIDGet | 获取当前任务的ID。
 | LOS_NextTaskIDGet | 获取任务就绪队列中优先级最高的任务的ID。
 | LOS_NewTaskIDGet | 等同LOS_NextTaskIDGet。
 | LOS_CurTaskNameGet | 获取当前任务的名称
 | LOS_TaskNameGet | 获取指定任务的名称。
 | LOS_TaskStatusGet | 获取指定任务的状态。
 | LOS_TaskInfoGet | 获取指定任务的信息，包括任务状态、优先级、任务栈大小、栈顶指针SP、任务入口函数、已使用的任务栈大小等。
 | LOS_TaskIsRunning | 获取任务模块是否已经开始调度运行。
任务信息维测 | LOS_TaskSwitchInfoGet | 获取任务切换信息，需要开启宏LOSCFG_BASE_CORE_EXC_TSK_SWITCH。

## Slide 8: 任务的接口
03
该函数主要功能是创建任务，并使该任务进入ready状态。如果就绪队列中没有更高优先级的任务，则运行该任务。其中，参数taskID表示任务的句柄，参数taskInitParam则是任务的一些详细信息。
UINT32 LOS_TaskCreate(UINT32 *taskID, TSK_INIT_PARAM_S *taskInitParam);

## Slide 9: 任务的接口
03
pfnTaskEntry：任务执行函数入口。
usTaskPrio：任务的优先级。一般为：0~31。LiteOS的任务默认有32个优先级(0-31)，最高优先级为0，最低优先级为31。
uwArg：任务执行函数的参数。
uwStackSize：任务堆栈的大小。根据任务自身的实际情况而定。
pcName：任务的名称。
uwResved：保留。

## Slide 10: 任务的接口
03
该函数主要功能是删除指定的任务。参数taskID为任务的句柄。
UINT32 LOS_TaskDelete(UINT32 taskID);
该函数主要功能是任务进入睡眠。参数mSecs为毫秒数，转换为Tick数目，调用LOS_TaskDelay。
VOID LOS_Msleep(UINT32 mSecs);

## Slide 11
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/a1_kernal_task/kernel_task_example.c
2、创建任务
在task_example函数中，通过LOS_TaskCreate函数创建task_one和task_two两个任务。
void task_example()
{
unsigned int thread_id1;
unsigned int thread_id2;
TSK_INIT_PARAM_S task1 = {0};
TSK_INIT_PARAM_S task2 = {0};
unsigned int ret = LOS_OK;
04
如何创建和删除任务

## Slide 12
task1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)task_one;
task1.uwStackSize = 2048;
task1.pcName = "Task_One";
task1.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id1, &task1);
if (ret != LOS_OK)
{
printf("Falied to create Task_One ret:0x%x\n", ret);
return;
}
如何创建和删除任务
task2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)task_two;
task2.uwStackSize = 2048;
task2.pcName = "Task_Two";
task2.usTaskPrio = 25;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id2, &task2);
if (ret != LOS_OK)
{
printf("Falied to create Task_Two ret:0x%x\n", ret);
return;
}
}

## Slide 13
task_one函数每1秒执行一次打印日志。
void task_one()
{
while (1)
{
printf("This is %s\n", __func__);
LOS_Msleep(1000);
}
}
如何创建和删除任务
task_two函数每2秒执行一次打印日志。
void task_two()
{
while (1)
{
printf("This is %s\n", __func__);
LOS_Msleep(2000);
}
}

## Slide 14
3、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 a1_kernal_task 参与编译。
"./a1_kernal_task:kernal_task",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -lkernal_task 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lkernal_task
4、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何创建和删除任务

## Slide 15
5、烧写固件
6、通过串口查看结果
运行结果
This is task_one
This is task_one
This is task_two
This is task_one
This is task_one
This is task_two
……
如何创建和删除任务

## Slide 16: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容