## Slide 1: OpenHarmonyOS内核开发 信号量

## Slide 2
什么是信号量
01
信号量的运行机制
02
信号量的相应接口
03
如何使用信号量
04
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是信号量
01
信号量（Semaphore）是一种实现任务间通信的机制，实现任务之间同步或临界资源的互斥访问。常用于协助一组相互竞争的任务来访问临界资源。在多任务系统中，各任务之间需要同步或互斥实现临界资源的保护，信号量功能可以为用户提供这方面的支持。
通常一个信号量的计数值用于对应有效的资源数，表示剩下的可被占用的互斥资源数。其值的含义分两种情况：
（1）0，表示没有积累下来的Post信号量操作，且有可能有在此信号量上阻塞的任务。
（2）正值，表示有一个或多个Post信号量操作。

## Slide 4: 信号量的运行机制
02
一般来说，信号量的运行机制依照工作流程可分为以下几个步骤：
  （1）信号量初始化；
  （2）信号量创建；
  （3）信号量申请；
  （4）信号量释放；
  （5）信号量删除。
总而言之，信号量允许多个任务在同一时刻访问同一资源，但会限制同一时刻访问此资源的最大任务数目。访问同一资源的任务数达到该资源的最大数量时，会阻塞其他试图获取该资源的任务，直到有任务释放该信号量。

## Slide 5: 信号量的接口
03
信号量接口的头文件
/kernel/liteos_m/kernel/include/los_sem.h
OpenHarmonyOS内核开发中，信号量接口可分为以下两大类：
（1）创建、删除信号量；
（2）申请、释放信号量。

## Slide 6: 信号量的接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
创建、删除信号量 | LOS_SemCreate | 创建信号量，返回信号量ID
 | LOS_BinarySemCreate | 创建二值信号量，其计数值最大为1
 | LOS_SemDelete | 删除指定的信号量
申请、释放信号量 | LOS_SemPend | 申请指定的信号量，并设置超时时间
 | LOS_SemPost | 释放指定的信号量

## Slide 7: 信号量的接口
03
该函数主要功能是创建信号量，返回信号量ID。
参数count表示初始化时信号量资源有多少个（该值取值范围为：0~OS_SEM_COUNTING_MAX_COUNT）；参数semHandle则是信号量的句柄。
返回LOS_OK为成功，其余为失败。
UINT32 LOS_SemCreate(UINT16 count, UINT32 *semHandle);

## Slide 8: 信号量的接口
03
该函数主要功能是创建二值信号量，其计数值最大为1。
参数count表示初始化时信号量资源有多少个（该值取值范围为：0~1）；
参数semHandle则是信号量的句柄。
返回LOS_OK为成功，其余为失败。
UINT32 LOS_BinarySemCreate(UINT16 count, UINT32 *semHandle);
该函数主要功能是删除指定的任务。
参数taskID为任务的句柄。
返回LOS_OK为成功，其余为失败。
UINT32 LOS_SemDelete(UINT32 semHandle);

## Slide 9: 信号量的接口
03
该函数主要功能是申请指定的信号量，并设置超时时间。
参数sendHandle是信号量句柄；
参数timeout是设置超时时间，时间单位为Tick。
返回LOS_OK为成功，其余为失败。
UINT32 LOS_SemPend(UINT32 semHandle, UINT32 timeout);

## Slide 10: 信号量的接口
03
该函数主要功能是释放指定的信号量。
参数sendHandle是信号量句柄。
返回LOS_OK为成功，其余为失败。
UINT32 LOS_SemPost(UINT32 semHandle);

## Slide 11
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/a2_kernel_semaphore/kernel_semaphore_example.c
2、创建任务
在semaphore_example()中，通过LOS_SemCreate()创建一个信号量m_sem。其中，MAX_COUNT为信号量的初始化资源数量，一共有4个资源。。
ret = LOS_SemCreate(MAX_COUNT, &m_sem);
if (ret != LOS_OK)
{
printf("Falied to create Semaphore\n");
return;
}
04
如何使用信号量

## Slide 12
3、创建3个任务
在semaphore_example()中，通过LOS_TaskCreate()创建3个任务。
unsigned int thread_crtl;
unsigned int thread_id1;
unsigned int thread_id2;
TSK_INIT_PARAM_S task1 = {0};
TSK_INIT_PARAM_S task2 = {0};
TSK_INIT_PARAM_S task3 = {0};
unsigned int ret = LOS_OK;
如何使用信号量

## Slide 13
task1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)control_thread;
task1.uwStackSize = 2048;
task1.pcName = "control_thread";
task1.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_crtl, &task1);
if (ret != LOS_OK)
{
printf("Falied to create control_thread ret:0x%x\n", ret);
return;
}
如何使用信号量

## Slide 14
task2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)sem_one_thread;
task2.uwStackSize = 2048;
task2.pcName = "sem_one_thread";
task2.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id1, &task2);
if (ret != LOS_OK)
{
printf("Falied to create sem_one_thread ret:0x%x\n", ret);
return;
}
如何使用信号量
task3.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)sem_two_thread;
task3.uwStackSize = 2048;
task3.pcName = "sem_two_thread";
task3.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id2, &task3);
if (ret != LOS_OK)
{
printf("Falied to create sem_two_thread ret:0x%x\n", ret);
return;
}

## Slide 15
其中，control_thread任务每隔一段时间通过LOS_SemPost()释放1~2个信号资源。具体代码如下：
如何使用信号量
void control_thread()
{
unsigned int count = 0;
while (1)
{
/*释放两次信号量，sem_one_thread和sem_two_thread同步执行;
释放一次信号量，sem_one_thread和sem_two_thread交替执行*/
if (count++%3)
{
LOS_SemPost(m_sem);
printf("control_thread Release once Semaphore\n");
}
else
{
LOS_SemPost(m_sem);
LOS_SemPost(m_sem);
printf("control_thread Release twice Semaphore\n");
}
LOS_Msleep(1000);
}
}

## Slide 16
而sem_one_thread和sem_two_thread任务则每隔100msec通过LOS_SemPend申请抢占信号量资源。具体代码如下：
如何使用信号量
void sem_one_thread()
{
while (1)
{
/*申请信号量*/
LOS_SemPend(m_sem, LOS_WAIT_FOREVER);
printf("sem_one_thread get Semaphore\n");
LOS_Msleep(100);
}
}
void sem_two_thread()
{
while (1)
{
/*申请信号量*/
LOS_SemPend(m_sem, LOS_WAIT_FOREVER);
printf("sem_two_thread get Semaphore\n");
LOS_Msleep(100);
}
}

## Slide 17
4、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 semaphore_example 参与编译。
"./a2_kernel_semaphore:semaphore_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -lsemaphore_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lsemaphore_example
5、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何创建和删除任务

## Slide 18
6、烧写固件
7、通过串口查看结果
运行结果
control_thread Release once Semaphore
sem_one_thread get Semaphore
control_thread Release once Semaphore
sem_two_thread get Semaphore
control_thread Release twice Semaphore
sem_two_thread get Semaphore
sem_one_thread get Semaphore
……
如何创建和删除任务

## Slide 19: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容