## Slide 1: OpenHarmonyOS 基础设备开发----ADC

## Slide 2
什么是ADC
01
ADC的相应接口
02
如何使用ADC
03
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是ADC
01
A/D转换器（ADC）是模拟系统与数字系统接口的关键部件，长期以来一直被广泛应用于雷达、通信、电子对抗、声纳、卫星、导弹、测控系统、地震、医疗、仪器仪表、图像和音频等领域。随着计算机和通信产业的迅猛发展，进一步推动了ADC在便携式设备上的应用并使其有了长足进步，ADC正逐步高速、高精度和低功耗的方向发展。
本文采用RK2206芯片自带的逐次逼近寄存器型模数转换器（Successive-Approximation Analog to Digital Converter），是一种常用的A/D转换结构，其较低的功耗表现，不错的转换速率，在有低功耗要求（可穿戴设备、物联网）的数据采集场景下广泛应用。

## Slide 4: ADC的相应接口
02
任务接口的头文件
/device/rockchip/rk2206/adapter/include/lz_hardware.h
OpenHarmonyOS内核开发中，任务接口有很多，主要分为几大类：
（1）初始化、销毁ADC；
（2）ADC读操作。

## Slide 5: 任务的接口
02
功能分类 | 接口名 | 功能描述
初始化、释放ADC接口 | LzSaradcInit | SARADC设备初始化
 | LzSaradcDeinit | SARADC设备释放
读ADC接口 | LzSaradcReadValue | SARADC设备读取

## Slide 6: ADC接口
02
该函数主要功能是SARADC设备初始化。
成功返回LZ_HARDWARE_SUCCESS, 其余为失败。
int LzSaradcInit(void);
该函数主要功能是SARADC设备释放。
成功返回LZ_HARDWARE_SUCCESS, 其余为失败。
int LzSaradcDeinit(void);

## Slide 7: ADC接口
02
该函数主要功能是SARADC设备读取。
参数chn：ADC通道id；
参数val：读取值。
成功返回LZ_HARDWARE_SUCCESS, 其余为失败。
int LzSaradcReadValue(unsigned int chn, unsigned int *val);

## Slide 8
本课程通过4个按键来让一路ADC采集线路电压发生变化。具体电压变化如下：
（1）无按键按下时，电压为2.3V
（2）Key1按下时，电压为0.01V
（3）Key2按下时，电压为0.55V
（4）Key3按下时，电压为1.00V
（5）Key4按下时，电压为1.65V
03
如何使用ADC

## Slide 9
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b1_adc/adc_example.c
2、创建任务
在adc_example()中，通过LOS_TaskCreate()创建adc_process()任务。
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)adc_process;
task.uwStackSize = 2048;
task.pcName = "adc process";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
03
如何使用ADC

## Slide 10
3、ADC采集
在adc_process()中，通过LzSaradcInit()将GPIO0_PC5复用为SRADC5，然后每隔1秒通过LzSaradcReadValue()读取ADC当前电压。
03
如何使用ADC
static unsigned int adc_dev_init()
{
unsigned int ret = 0;
uint32_t *pGrfSocCon29 = (uint32_t *)(0x41050000U + 0x274U);
uint32_t ulValue;
ret = DevIoInit(m_adcKey);
if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
{
printf("%s, %s, %d: ADC Key IO Init fail\n", __FILE__, __func__, __LINE__);
return __LINE__;
}
ret = LzSaradcInit();
if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) {
printf("%s, %s, %d: ADC Init fail\n", __FILE__, __func__, __LINE__);
return __LINE__;
}
/* 设置saradc的电压信号，选择AVDD */
ulValue = *pGrfSocCon29;
ulValue &= ~(0x1 << 4);
ulValue |= ((0x1 << 4) << 16);
*pGrfSocCon29 = ulValue;
return 0;
}

## Slide 11
static float adc_get_voltage()
{
unsigned int ret = LZ_HARDWARE_SUCCESS;
unsigned int data = 0;
ret = LzSaradcReadValue(ADC_CHANNEL, &data);
if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
{
printf("%s, %s, %d: ADC Read Fail\n", __FILE__, __func__, __LINE__);
return 0.0;
}
return (float)(data * 3.3 / 1024.0);
}
如何使用ADC

## Slide 12
4、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 adc_example 参与编译。
"./b0_adc:adc_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -ladc_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -ladc_example
5、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何使用ADC

## Slide 13
6、烧写固件
7、通过串口查看结果
运行结果
***************Adc Example*************
vlt:3.297V
***************Adc Example*************
vlt:3.297V
***************Adc Example*************
vlt:3.297V
……
如何使用ADC

## Slide 14: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容