## Slide 1: OpenHarmonyOS 基础外设开发----NFC

## Slide 2
什么是NFC
01
NFC工作原理
02
NFC接口
03
如何控制NFC
04
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是NFC
01
近场通信（Near Field Communication，简称NFC），是一种新兴的技术，使用了NFC技术的设备（例如移动电话）可以在彼此靠近的情况下进行数据交换，是由非接触式射频识别（RFID）及互连互通技术整合演变而来的，通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能，利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。

## Slide 4: NFC工作原理
02
NFC是一种短距高频的无线电技术，NFCIP-1标准规定NFC的通信距离为10厘米以内，运行频率13.56MHz，传输速度有106Kbit/s、212Kbit/s或者424Kbit/s三种。NFCIP-1标准详细规定NFC设备的传输速度、编解码方法、调制方案以及射频接口的帧格式，此标准中还定义了NFC的传输协议，其中包括启动协议和数据交换方法等。

## Slide 5: NFC接口
03
NFC接口的头文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b0_nfc/include/nfc.h
OpenHarmonyOS基础外设开发NFC接口主要有：
（1）初始化和注销NFC；
（2）控制NFC。

## Slide 6: NFC接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
初始化、销毁NFC | nfc_init | NFC模块初始化
 | nfc_deinit | NFC模块注销
控制NFC | nfc_store_uri_http | 向NFC写入URI信息
 | nfc_store_text | 向NFC写入txt信息

## Slide 7: NFC接口
03
该函数主要功能是初始化NFC模块。
返回0为成功，其余为失败。
unsigned int nfc_init(void);
该函数主要功能是NFC模块注销。
返回0为成功，其余则失败。
unsigned int nfc_deinit(void);

## Slide 8: NFC接口
03
该函数主要功能是向NFC写入URI信息。
参数position：信息标识；
参数http：需要写入的网络地址字符串。
返回true为成功，false则失败。
bool nfc_store_uri_http(RecordPosEnu position, uint8_t *http);

## Slide 9: NFC接口
03
该函数主要功能是向NFC写入TXT信息。
参数position：信息标识；
参数text：需要写入的TXT字符串。
返回true为成功，false则失败。
bool nfc_store_text(RecordPosEnu position, uint8_t *text);

## Slide 10
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b2_nfc/nfc_example.c
2、创建任务
在nfc_example函数中，通过LOS_TaskCreate函数创建nfc_process任务。
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)nfc_process;
task.uwStackSize = 10240;
task.pcName = "nfc process";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
04
如何控制NFC

## Slide 11
void nfc_process(void)
{
unsigned int ret = 0;
/* 初始化NFC设备 */
nfc_init();
如何控制NFC
ret = nfc_store_text(NDEFFirstPos, (uint8_t *)TEXT);
if (ret != 1) {
printf("NFC Write Text Failed: %d\n", ret);
}
ret = nfc_store_uri_http(NDEFLastPos, (uint8_t *)WEB);
if (ret != 1) {
printf("NFC Write Url Failed: %d\n", ret);
}

## Slide 12
3、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 nfc_example 参与编译。
"./b2_nfc:nfc_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -lnfc_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lnfc_example
4、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何控制NFC

## Slide 13
5、烧写固件
6、通过串口查看结果
运行结果
==============NFC Example==============
Please use the mobile phone with NFC function close to the development board!
……
如何控制NFC

## Slide 14: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容