## Slide 1: OpenHarmonyOS 基础外设开发--EEPROM

## Slide 2
什么是EEPROM
01
EEPROM控制原理
02
EEPROM相关接口
03
如何控制EEPROM
04
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是EEPROM
01
EEPROM是“Electrically Erasable Programmable Read-only”（可擦写可编程只读存储器）的缩写，EEPROM在正常情况下和EPROM一样，可以在掉电的情况下保存数据，所不同的是它可以在特定引脚上施加特定电压或使用特定的总线擦写命令就可以在在线的情况下方便完成数据的擦除和写入，这使EEPROM被用于广阔的的消费者范围。

## Slide 4: EEPROM控制原理
02
在本节，我们以最常见的I2C（I2C也叫IIC）接口的EEPROM芯片K24C02为例进行学习研究。它采用PHILIPS公司开发的两线式串行总线(I2C总线)。
（1）EEPROM型号：K24C02，容量为256 * 8bits = 2K bits = 256 Byte。
（2）I2C从设备地址：0x51
（3）读操作
  当前地址读数据（Current Address Read）
  随机读数据（Random Read）
  连续读数据（Sequential Read）
（4）写操作

## Slide 5: EEPROM控制原理
02
（4）写操作
  字节写操作（Byte Write）
  页写操作（Page Write）

## Slide 6: EEPROM相关接口
03
EEPROM相关接口的头文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b3_eeprom/include/eeprom.h
OpenHarmonyOS基础外设开发中，EEPROM相关接口有很多，主要分为几大类：
（1）初始化、销毁EEPROM；
（2）获取页大小；
（3）读操作；
（4）写操作。

## Slide 7: EEPROM相关接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
初始化、销毁EEPROM | eeprom_init | EEPROM初始化
 | eeprom_deinit | EEPROM注销
获取页大小 | eeprom_get_blocksize | 获取EEPROM页大小
读操作 | eeprom_read | 控制EEPROM读多个字节
写操作 | eeprom_write | 控制EEPROM写多个字节

## Slide 8: EEPROM相关接口
03
该函数主要功能是EEPROM初始化。
返回0为成功，其余为失败。
unsigned int eeprom_init();
该函数主要功能是EEPROM注销。
返回0为成功，其余为失败。
unsigned int eeprom_deinit();

## Slide 9: EEPROM相关接口
03
该函数主要功能是获取EEPROM页大小。
返回EEPROM页大小。
unsigned int eeprom_get_blocksize();

## Slide 10: EEPROM相关接口
03
该函数主要功能是控制EEPROM读多个字节。
* 参数addr: EEPROM存储地址
* 参数data: 存放EERPOM的数据指针
* 参数data_len: 读取EERPOM数据的长度。
返回写入字节的长度，反之为错误。
unsigned int eeprom_read(unsigned int addr,
unsigned char *data,
unsigned int data_len);

## Slide 11: EEPROM相关接口
03
该函数主要功能是控制EEPROM写多个字节。
* 参数addr: EEPROM存储地址
* 参数data: 需要写入EERPOM的数据指针
* 参数data_len: 需要写入EERPOM数据的长度。
返回写入字节的长度，反之为错误。
unsigned int eeprom_write(unsigned int addr,
unsigned char *data,
unsigned int data_len);

## Slide 12
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b3_eeprom/eeprom_example.c
2、创建任务
在eeprom_example函数中，通过LOS_TaskCreate函数创建eeprom_proress任务。
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)eeprom_proress;
task.uwStackSize = 2048;
task.pcName = "eeprom process";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
04
如何控制EEPROM

## Slide 13
eeprom_proress函数对EEPROM进行初始化
eeprom_init();
eeprom_proress函数每5秒执行1次EEPROM写、1次EEPROM读。其中，EERPOM地址每次都累加32个字节，写入内容每次都有变化。
/* 写EEPROM */
ret = eeprom_write(addr_offset, buffer, FOR_CHAR);
/* 读EEPROM */
ret = eeprom_read(addr_offset, buffer, FOR_CHAR);
04
如何控制EEPROM

## Slide 14
3、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 b3_eeprom 参与编译。
"./b3_eeprom:eeprom_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -leeprom_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -leeprom_example
4、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何创建和删除任务

## Slide 15
5、烧写固件
6、通过串口查看结果
运行结果
************ Eeprom Process ************
BlockSize = 0x8
Write Byte: 3 = !
Write Byte: 4 = "
Write Byte: 5 = #
Write Byte: 6 = $
……
如何创建和删除任务

## Slide 16: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容