## Slide 1: OpenHarmonyOS 基础外设开发--LCD

## Slide 2
什么是LCD
01
LCD工作原理
02
LCD相关接口
03
如何控制LCD
04
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是LCD
01
液晶显示屏，英文简称为LCD，全称是Liquid Crystal Display，是属于平面显示器的一种。现在广泛应用于物联网设备、手机、电视机及计算机的屏幕显示。该显示屏的优点是耗电量低、体积小、辐射低。

## Slide 4: LCD工作原理
02
LCD液晶屏显示的基本原理，是将液晶置于两片导电玻璃基板之间，在上下玻璃基板的两个电极作用下，引起液晶分子扭曲变形，改变通过液晶盒光束的偏振状态，实现对背光源光束的开关控制。

## Slide 5: LCD相关接口
03
任务接口的头文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b4_lcd/include/lcd.h
OpenHarmonyOS内核开发中，任务接口有很多，主要分为几大类：
（1）初始化、释放LCD；
（2）LCD填充；
（3）LCD绘制画；
（4）LCD绘制字符；
（5）LCD绘制图片。

## Slide 6: 任务的接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
初始化、释放LCD | lcd_init | lcd液晶屏设备初始化
 | lcd_deinit | lcd液晶屏设备注销
LCD填充 | lcd_fill | lcd液晶屏指定区域填充颜色
LCD绘制画 | lcd_draw_point | lcd液晶屏指定位置画一个点
 | lcd_draw_line | lcd液晶屏指定位置画一条线
 | lcd_draw_rectangle | lcd液晶屏指定位置画矩形
 | lcd_draw_circle | lcd液晶屏指定位置画圆
LCD绘制字符 | lcd_show_chinese | lcd液晶屏显示汉字串
 | lcd_show_char | lcd液晶屏显示一个字符
 | lcd_show_string | lcd液晶屏显示字符串
 | lcd_show_int_num | lcd液晶屏显示一个整数
 | lcd_show_float_num1 | lcd液晶屏显示两位小数变量
LCD绘制图片 | lcd_show_picture | lcd液晶屏显示图片

## Slide 7: LCD相关接口
03
该函数主要功能是lcd液晶屏设备初始化。
返回0为成功，反之为失败。
unsigned int lcd_init();
该函数主要功能是lcd液晶屏设备注销。
返回0为成功，反之为失败。
unsigned int lcd_deinit();

## Slide 8: LCD相关接口
03
该函数主要功能是lcd液晶屏指定区域填充颜色。
参数xsta：指定区域的起始点X坐标
参数ysta：指定区域的起始点Y坐标
参数xend：指定区域的结束点X坐标
参数yend：指定区域的结束点Y坐标
参数color：指定区域的颜色
无返回值。
void lcd_fill(uint16_t xsta, uint16_t ysta, uint16_t xend, uint16_t yend, uint16_t color);

## Slide 9: LCD相关接口
03
该函数主要功能是lcd液晶屏设备注销。
参数x：指定点的X坐标
参数y：指定点的Y坐标
参数color：指定点的颜色
无返回值。
void lcd_draw_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);

## Slide 10: LCD相关接口
03
该函数主要功能是lcd液晶屏指定位置画一条线。
参数x1：指定线的起始点X坐标
参数y1：指定线的起始点Y坐标
参数x2：指定线的结束点X坐标
参数y2：指定线的结束点Y坐标
参数color：指定线的颜色
无返回值。
void lcd_draw_line(uint16_t x1, uint16_t y1,
uint16_t x2, uint16_t y2,
uint16_t color);

## Slide 11: LCD相关接口
03
该函数主要功能是lcd液晶屏指定位置画矩形。
参数x1：指定矩形的起始点X坐标
参数y1：指定矩形的起始点Y坐标
参数x2：指定矩形的结束点X坐标
参数y2：指定矩形的结束点Y坐标
参数color：指定矩形的颜色
无返回值。
void lcd_draw_rectangle(uint16_t x1, uint16_t y1,
uint16_t x2, uint16_t y2,
uint16_t color);

## Slide 12: LCD相关接口
03
该函数主要功能是lcd液晶屏指定位置画圆。
参数x0：指定圆的中心点X坐标
参数y0：指定圆的中心点Y坐标
参数r：指定圆的半径
参数color：指定圆的颜色
无返回值。
void lcd_draw_circle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint16_t color);

## Slide 13
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b4_lcd/lcd_example.c
2、创建任务
在lcd_example函数中，通过LOS_TaskCreate函数创建lcd_process任务。
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)lcd_process;
task.uwStackSize = 20480;
task.pcName = "lcd process";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
04
如何控制LCD

## Slide 14
lcd_process函数初始化LCD设备
ret = lcd_init()
lcd_process函数每1秒往LCD显示屏填充图片、字符串、整数、浮点数等。
while (1)
{
printf("************Lcd Example***********\n");
lcd_show_picture(15, 0, 210, 62, &gImage_lingzhi[0]);
lcd_show_string(0, 100, "Welcome to XiaoLingPai!", LCD_RED, LCD_WHITE, 16, 0);
lcd_show_string(0, 130, "URL: http://www.fzlzda.com", LCD_RED, LCD_WHITE, 16, 0);
lcd_show_string(0, 160, "LCD_W:", LCD_BLUE, LCD_WHITE, 16, 0);
04
如何控制LCD

## Slide 15
lcd_show_int_num(128, 160, LCD_H, 3, LCD_BLUE, LCD_WHITE, 16);
lcd_show_string(80, 160, "LCD_H:", LCD_BLUE, LCD_WHITE, 16, 0);
lcd_show_string(0, 190, "Increaseing Num:", LCD_BLACK, LCD_WHITE, 16, 0);
lcd_show_float_num1(128, 190, t, 4, LCD_BLACK, LCD_WHITE, 16);
t += 0.11;
lcd_fill(0, 220, LCD_W, LCD_H, LCD_WHITE);
lcd_show_chinese(0, 220, chinese_string, LCD_RED, LCD_WHITE, cur_sizey, 0);
04
如何控制LCD

## Slide 16
3、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 lcd_example 参与编译。
"./b4_lcd:lcd_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -llcd_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -llcd_example
4、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何控制LCD

## Slide 17
5、烧写固件
6、通过串口查看结果
运行结果
************Lcd Example***********
************Lcd Example***********
……
如何控制LCD

## Slide 18: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容