## Slide 1: OpenHarmonyOS 基础外设开发--OLED

## Slide 2
什么是OLED
01
OLED工作原理
02
OLED相关接口
03
如何控制OLED
04
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 什么是OLED
01
OLED显示屏是一种由有机分子薄片组成的固态设备，施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像，其耗电量小于传统的传统的LED显示屏。OLED相较于LCD，有明显的不同：
（1）相较于LCD，OLED更薄更轻；
（2）OLED比LED更亮；
（3）OLED并不需要采用LCD中的逆光系统；
（4）OLED制造起来更加容易，还可制成较大的尺寸；
（5）OLED的视野范围很广，可达170度左右。

## Slide 4: OLED工作原理
02
OLED工作原理是用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极，在一定电压驱动下，电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层，电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层，并在发光层中相遇，形成激子并使发光分子激发，后者经过辐射弛豫而发出可见光。

## Slide 5: OLED相关接口
03
任务接口的头文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b5_oled/include/oled.h
OpenHarmonyOS内核开发中，任务接口有很多，主要分为几大类：
（1）初始化、释放OLED；
（2）控制OLED显示。

## Slide 6: OLED相关接口
03
功能分类 | 接口名 | 功能描述
初始化、释放OLED | oled_init | 初始化oled设备
 | oled_deinit | 释放oled设备
控制OLED的显示 | oled_display_on | oled显示开启
 | oled_display_off | oled显示关闭
 | oled_clear | oled清空屏幕
 | oled_show_char | oled显示单个英文字符
 | oled_show_num | oled显示数字
 | oled_show_string | oled显示英文字符串
 | oled_show_bmp | oled显示图片

## Slide 7: OLED相关接口
03
该函数主要功能是初始化oled设备。
返回0为成功，反之为失败。
unsigned int oled_init();
该函数主要功能是释放oled设备。
返回0为成功，反之为失败。
unsigned int oled_deinit();

## Slide 8: OLED相关接口
03
该函数主要功能是oled显示开启。
无返回值。
void oled_display_on(void);
该函数主要功能是oled显示关闭。
无返回值。
void oled_display_off(void);

## Slide 9: OLED相关接口
03
该函数主要功能是oled清空屏幕。
无返回值。
void oled_clear(void);

## Slide 10: OLED相关接口
03
该函数主要功能是oled显示单个英文字符。
参数x：字符的X轴坐标
参数y：字符的Y轴坐标
参数chr：字符
参数chr_size：字符的字体，包括12/16两种字体
无返回值。
void oled_show_char(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t chr_size);

## Slide 11: OLED相关接口
03
该函数主要功能是oled显示整数。
参数x：整数数的X轴坐标
参数y：整数数的Y轴坐标
参数num：整数
参数len：整数的位数
参数size：整数字的字体，包括12/16两种字体
无返回值。
void oled_show_num(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size);

## Slide 12: OLED相关接口
03
该函数主要功能是oled显示英文字符串。
参数x：字符串的X轴坐标
参数y：字符串的Y轴坐标
参数p：字符串
参数chr_size：字符的字体，包括12/16两种字体
无返回值。
void oled_show_string(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *p, uint8_t chr_size);

## Slide 13: OLED相关接口
03
该函数主要功能是oled显示图片。
参数x0：图片的起始点X轴坐标，取值为0~127
参数y0：图片的起始点Y轴坐标，取值为0~63
参数x1：图片的结束点X轴坐标，取值为0~127
参数y1：图片的结束点Y轴坐标，取值为0~63
参数bmp：图片
无返回值。
void oled_draw_bmp(unsigned char x0, unsigned char y0,
unsigned char x1, unsigned char y1,
unsigned char bmp[]);

## Slide 14
1、打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b5_oled/oled_example.c
2、创建任务
在oled_example函数中，通过LOS_TaskCreate函数创建oled_process任务。
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)oled_process;
task.uwStackSize = 2048;
task.pcName = "oled process";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
04
如何控制OLED

## Slide 15
oled_process函数初始化oled设备和清空oled屏幕。
oled_init();
oled_clear();
oled_process函数每1秒让oled显示屏显示英文字符。
while (1)
{
printf("========= Oled Process =============\n");
oled_show_string(6, 0, "0.96' OLED TEST", 16);
oled_show_string(0, 3, "ASCII:", 16);
oled_show_string(64, 3, "CODE:", 16);
04
如何控制OLED

## Slide 16
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d Sec!", i++);
oled_show_string(40, 6, buffer, 16);
printf("\n\n");
LOS_Msleep(1000);
}
04
如何控制OLED

## Slide 17
3、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 oled_example 参与编译。
"./b5_oled:oled_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -loled_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -loled_example
4、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何控制OLED

## Slide 18
5、烧写固件
6、通过串口查看结果
运行结果
========= Oled Process =============
========= Oled Process =============
……
如何控制OLED

## Slide 19: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容