## Slide 1: OpenHarmonyOSE53模块开发-智慧烟感

## Slide 2
硬件设计
01
硬件连接
02
烟感检测原理分析
03
CONTENTS
目 录
API分析
04
实例分析
05

## Slide 3: 硬件设计
01
小凌派+E53智慧烟感模块。

## Slide 4: 硬件连接
02
E53智慧烟感模块与小凌派E53接口连接

## Slide 5: 烟感检测原理分析
03
MQ-2 型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式 N 型半导体。处于 200~300 摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密 度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而 变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓 度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。通过ADC采集MQ-2传感器输出电压，根据公式转换即可得到空气烟雾浓度值。

## Slide 6: API分析
04
OpenHarmonyOS E53模块开发-智慧烟感头文件在： /vendor/lockzhiner/rk2206/samples/c7_e53_intelligent_smoke_sensor/include/e53_intelligent_smoke_sensation.h
OpenHarmonyOS E53模块开发-智慧烟感，主要API接口：
（1）智慧烟感模块初始化；
（2）烟雾浓度校准；
（3）获取烟雾浓度值；
（4）获取烟雾浓度报警值
（5）蜂鸣器和LED控制

## Slide 7: API分析
04
该函数主要功能是E53智慧烟感模块初始化，包括初始化eeprom的I2C0、LED1灯的GPIO、BEEP蜂鸣器的GPIO PWM、MQ2烟雾传感器的ADC。
uint32_t e53_iss_init(void);
该函数主要功能是E53智慧烟感模块ppm校准。
void e53_iss_mq2_ppm_calibration(void);
float e53_iss_get_mq2_ppm(void);
该函数主要功能是E53智慧烟感控制模块获取ppm值。

## Slide 8: API分析
04
该函数主要功能是获取eeprom烟雾浓度报警阈值，大于此阈值的需要报警。
uint16_t e53_iss_get_mq2_alarm_value();
该函数主要功能是E53智慧烟感控制模块蜂鸣器状态设置。
void e53_iss_beep_status_set(e53_iss_status_e status);
void e53_iss_led_status_set(e53_iss_status_e status);
该函数主要功能是E53智慧烟感控制模块LED状态设置。

## Slide 9
打开sdk下面路径的文件
vendor/lockzhiner/rk2206/samples/c7_e53_intelligent_smoke_sensor/e53_intelligent_smoke_sensor_example.c
在e53_iss_example函数中，创建的一个线程e53_iss_thread。
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)e53_iss_thread;
task.uwStackSize = 1024 * 2;
task.pcName = "e53_iss_thread";
task.usTaskPrio = 24;
ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
05
实例分析

## Slide 10
这部分代码是智慧烟感示例代码：
（1）e53_iss_init()函数初始化E53智慧烟感模块；
（2）e53_iss_mq2_ppm_calibration()校准MQ2的ppm；
（3）循环读取MQ2值判断ppm是否超过预设值，超过预设值蜂鸣器报警LED亮起提升，低于预设值则关闭蜂鸣器报警并关闭LED。
05
实例分析

## Slide 11
void e53_iss_thread(void *arg)
{
float ppm = 0;
e53_iss_init();
/*传感器校准*/
usleep(2000000); // 开机2s后进行校准
e53_iss_mq2_ppm_calibration(); // 校准传感器
while (1)
{
printf("=======================================\r\n");
printf("*************e53_iss_example***********\r\n");
printf("=======================================\r\n");
ppm = e53_iss_get_mq2_ppm();
printf("ppm:%.3f \n", ppm);
05
实例分析
/*判断是否达到报警阈值*/
if (ppm > e53_iss_get_mq2_alarm_value())
{
e53_iss_led_status_set(ON);
e53_iss_beep_status_set(ON);
}
else
{
e53_iss_led_status_set(OFF);
e53_iss_beep_status_set(OFF);
}
usleep(1000000); // 延时1s
}
}

## Slide 12
4.修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 c7_e53_intelligent_smoke_sensor 参与编译。
"./c7_e53_intelligent_smoke_sensor:e53_iss_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -le53_iss_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -le53_iss_example
5.编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
如何创建、申请、释放互斥锁

## Slide 13
6.烧写固件
7.通过串口查看结果
运行结果
=======================================
*************e53_iss_example***********
=======================================
ppm:20.3
=======================================
*************e53_iss_example***********
=======================================
ppm:20.9
……
如何创建、申请、释放互斥锁

## Slide 14: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容