## Slide 1: OpenHarmonyOS 华为云IoT应用开发-智慧农业

## Slide 2
硬件连接
01
华为云IoT接口分析
02
设备端源代码分析
03
华为云IoT平台产品创建
04
CONTENTS
目 录
华为云IoT平台演示
06
设备对接华为云IoT平台
05

## Slide 3: 硬件连接
01

## Slide 4: 华为云IoT接口分析
02
该函数主要功能是初始化华为云设备信息。
参数client_id为客户端ID；
参数username为用户名；
参数password为密码。
无返回值。
void device_info_init(char *client_id, char *username, char *password);

## Slide 5: 华为云IoT接口分析
02
该函数主要功能是按照华为云上产品模型中定义的格式，将设备的属性数据上报到华为云。
参数deviceid：设备ID
参数payload：需要上传的消息指针。
返回0为成功，其余为失败。
int oc_mqtt_profile_propertyreport(char *deviceid, oc_mqtt_profile_service_t *payload);

## Slide 6: 设备端源代码分析
03
void iot_cloud_ia_example()；
void e53_ia_thread()；
void iot_cloud_ia_thread()；

## Slide 7
04
华为云IoT平台产品创建
1、登录华为云
华为云IotDM地址：https://www.huaweicloud.com/product/iotdm.html
2、华为云接入协议

## Slide 8
04
华为云IoT平台产品创建

## Slide 9
04
华为云IoT平台产品创建

## Slide 10
04
华为云IoT平台产品创建
WIN + R键打开PC命令行CMD，执行如下命令获取接入域名的IP地址。
ping a161b173a6.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
通过ping命令可以查询到接入域名的IP地址为121.36.42.100
IP地址对应例程代码中的OC_SERVER_IP，端口号1883对于例程代码中的OC_SERVER_PORT。
#define OC_SERVER_IP "121.36.42.100"
#define OC_SERVER_PORT 1883

## Slide 11
05
设备对接华为云IoT平台
WIFI连接网络
修改例程代码中的WIFI_SSID和WIFI_PASSWORD为使用WIFI的SSID和密匙，用于连接网络，设备通过WIFI访问华为云。

## Slide 12
05
设备对接华为云IoT平台
连接华为云前需要获取CLIENT_ID、USERNAME、PASSWORD，访问
https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/

## Slide 13
1、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件，指定 d7_iot_cloud_intelligent_agriculture 参与编译。
"./d7_iot_cloud_intelligent_agriculture:iot_cloud_ia_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件，添加 -liot_cloud_ia_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -liot_cloud_ia_example
2、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build –f
3、烧写固件
06
华为云IoT平台演示

## Slide 14
06
华为云IoT平台演示

## Slide 15: 谢谢聆听
单击此处添加副标题内容